## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 16 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 5. Архитектура RISC-V

## Slide 3: Instruction Set Architecture (ISA)
Система команд
Средства для выполнения команд
  Форматы данных
  Системы регистров
  Способы адресации
  Модели памяти

## Slide 4: Instruction Set Architecture (ISA)

## Slide 5: RISC-V
Пятое поколение ISA RISC, созданное в 2010 году исследователями из Беркли
Спецификация ISA доступна для свободного и бесплатного использования
Предназначена для использования в коммерческих и академических целях
Поддерживается общая растущая программная экосистема
Архитектура имеет стандартную версию, а также несколько расширений системы команд
Подходит для вычислительных систем всех уровней: от микроконтроллеров до суперкомпьютеров

## Slide 6: Модель процессора RISC-V
Регистровый файл
  32 регистра общего назначения
  Каждый регистр 32 бита
  x0 = 0
Память
  Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
  Память имеет побайтовую адресацию
  Адреса соседних слов отличаются на 4
  Адрес 32 бита
  Может быть адресовано 2^32 байт или 2^30 слов

## Slide 7: Побайтовая адресация памяти

## Slide 8: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x8
Read Word
B | A | 9 | 8

## Slide 9: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x5
Read Word
8 | 7 | 6 | 5

## Slide 10: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x8
Read Half
S | S | 9 | 8

## Slide 11: Выровненный доступ к памяти
Address = 0xA
Read Half
S | S | B | A

## Slide 12: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x6
Read Byte
S | S | S | 6

## Slide 13: Структура процессора/Язык ассемблера
Каждый регистр фиксированного размера 32 бита
Количество регистров – 32
АЛУ выполняет операции между операндами, хранящимися в регистровом файле
Основная память может хранить гигабайты и хранит программы и данные
Данные можно перемещать между основной памятью и регистровым файлом
  ld x M[addr]
  st M[addr] x

## Slide 14: ЯВУ vs язык ассемблера
Примитивные арифметические и логические операции
Сложные типы и структуры данных
Сложная структура управления – условные операторы, циклы, процедуры
Не подходит для прямой реализации в аппаратном обеспечении
Примитивные арифметические и логические операции
Примитивные структуры данных – биты и числа
Инструкции передачи управления
Разработан для непосредственного размещения в аппаратуру (утомительное программирование)
Язык высокого уровня
Язык ассемблера

## Slide 15: RISC-V ISA: инструкции
Три типа операций
  Вычислительные – выполняют арифметические и логические операции над операндами в регистрах
  Загрузки и сохранения – перемещают данные между основной памятью и регистрами
  Управления выполнением программой – изменяют ход выполнения программы (условные переходы, циклы)

## Slide 16: Вычислительные инструкции
Арифметические, сравнения, логические и операции сдвига
  Инструкции register-register
    2 источника регистров операндов
    1 регистр назначения
    Формат записи: опер назнач, ист1, ист2
  add x3, x1, x2 # x3 ← x1 + x2
  slt x3, x1, x2 # if x1 < x2 then x3 = 1 else x3 = 0
  and x3, x1, x2 # x3 ← x1 & x2
  sll x3, x1, x2 # x3 ← x1 << x2
Арифметические | Сравнения | Логические | Сдвига
add, sub | slt, sltu | and, or, xor | sll, srl, sra

## Slide 17: Инструкции register-immediate
Один операнд находится в регистре, второй – маленькая константа, закодированная в инструкции
  Формат записи: опер назнач, ист1, константа
  addi x3, x1, 3 # x3 ← x1 + 3
  andi x3, x1, 3 # x3 ← x1 & 3
  slli x3, x1, 3 # x3 ← x1 << 3
Формат | Арифметические | Сравнения | Логические | Сдвига
register-register | add, sub | slt, sltu | and, or, xor | sll, srl, sra
register-immediate | addi | slti, sltiu | andi, ori, xori | slli, srli, srai

## Slide 18: Инструкции управления программой
Инструкции условного перехода
  Формат записи: comp src1, src2, label
  Сначала выполняется сравнение, чтобы определить произойдет ли переход src1 comp src2
  Если результат сравнения True, то переход происходит, в противном случае исполняется следующая в памяти инструкция
beq | bne | blt | bge | bltu | bgeu
== | != | < | ≥ | < | ≥
Инструкция
Сравнение
bge x1, x2, else
addi x3, x1, 1
beq x0, x0, end
else: addi x3, x2, 2
end:
if (a < b)
c = a + 1;
else
c = b + 2;
x1 = a;
x2 = b;
c3 = c;
a = 3
b = 8

## Slide 19: Инструкции безусловного перехода
jal: Безусловный переход с сохранением адреса возврата
  Пример: jal x3, label
  Место перехода определяется меткой label
  label является смещением относительно текущей инструкции
  Адрес возврата сохраняется в x3
jalr: Безусловный переход по значению из регистра с сохранением адреса возврата
  Пример: jalr x3, 4(x1)
  Место перехода определяется значением из регистра плюс смещение
  Пример: Адрес перехода = x1 + 4
  Можно перейти по любому 32-битному адресу

## Slide 20: Вычисления значений из памяти
a = b + c
x1 ← load(Mem[b])
x2 ← load(Mem[c])
x3 ← x1 + x2
store(Mem[a]) ← x3
x1 ← load(0x4)
x2 ← load(0x8)
x3 ← x1 + x2
store(0x10) ← x3
b
c
a
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
0x14
0x18
0x1C
0x20
…
Основная память

## Slide 21: Инструкции загрузки и сохранения (load and store)
Адрес указывается как пара <Базовый адрес, смещение>
  Базовый адрес всегда располагается в регистре
  Смещение задается маленькой константой
  Формат записи: lw dest, offset(base) sw src, offset(base)
x1 ← load(Mem[x0 + 0x4])
x2 ← load(Mem[x0 + 0x8])
x3 ← x1 + x2
store(Mem[x0 + 0x10]) ← x3
lw x1, 0x4(x0)
lw x2, 0x8(x0)
add x3, x1, x2
sw x3, 0x10(x0)
Язык ассемблера
Поведение

## Slide 22: Псевдоинструкции
Псевдонимы инструкций для упрощенного программирования на ассемблере
mv x2, x1 addi x2, x1, 0
li x2, 3 addi x2, x0, 3
ble x1, x2, label bge x2, x1, label
beqz x1, label beq x1, x0, label
bnez x1, label bne x1, x0, label
j label jal x0, label
Псевдоинструкции
Инструкции ассемблера

## Slide 23: Регистры и память
0x8
0x14
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
0x35
0x3
0x9
0x1
0x22
0x23
0x21
0x16
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
0x14
0x18
0x1C
0x20
…
addi x1, x2, x3
mv x4, x3
lw x5, 0(x3)
lw x6, 8(x3)
sw x6, 0xC(x3)
Регистровый файл
Основная память
x1 = 0x1C
0x1C
x4 = 0x14
0x14
x5 = 0x23
0x23
x6 = 0x16
0x16
Mem[x3+0xC] = 0x16
0x16

## Slide 24: Работа с константами
Пример a = b + 3
  Маленькая константа (12 бит) может быть передана через инструкцию
  addi x1, x2, 3 # x1 = a, x2 = b
Пример a = b + 0x123456
  Максимальный размер 12-битного числа в дополнительном коде это 2^11-1 = 2047 (0x7FF)
  Можно использовать псевдоинструкцию li для загрузки больших констант
li x4, 0x123456
lui x4, 0x123
addi x4, x4, 0x456
x4 = 0x123000

## Slide 25
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище

## Slide 26
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3

## Slide 27
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14

## Slide 28
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14

## Slide 29
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14
slli x13, x10, 2

## Slide 30
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14
slli x13, x10, 2
xor x12, x13, x11

## Slide 31: RISC-V инструкции
  Вычислительные
    Register-register op dest, src1, src2
    Register-immeliate op dest, src1, const
  Загрузки и сохранения
    lw dest, offset(base)
    sw src, offset(base)
  Управления
    Безусловный переход jal label и lalr register
    Условный переход comp src1, src2, label
  Псевдоинструкции

## Slide 33: RISC-V расширения

## Slide 34: RISC-V расширения

## Slide 35: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 36
Кодирование инструкций RISC-V
and x1, x2, x3
0x00317083