## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 16 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 13. Кэш-память. Виртуальная память

## Slide 2: План лекции
Характеристики кэш-памяти
Кэш прямого отображения
Множественно-ассоциативный кэш
Полностью ассоциативный кэш
Алгоритмы замещения данных
Основные оптимизации кэш-памяти
Виртуальная память

## Slide 3
Процессор-память

## Slide 4
Иерархия памяти

## Slide 5
Пространственная и временная локальность данных

## Slide 6
Анализ производительности
Доля попаданий (hit rate – HR)
Доля промахов (miss rate – MR)
AMAT – average memory access time
Пример
Какой должен быть MR, чтобы снизить AMAT до 1.5 тактов?
–>

## Slide 7
Четыре вопроса по иерархии памяти
Где могут быть размещены данные в кэш-памяти? (Размещение строки)
Как найти данные в кэш-памяти (Идентификация строки)
Какие данные нужно заместить, при заполненной кэш-памяти? (Замещение строки)
Что происходит при записи в кэш-память? (Стратегия записи)

## Slide 8
Характеристики кэш-памяти
Ёмкость – C (capacity)
Число наборов – S (set)
Длина строки (блока) – b (block)
Количество строк (блоков) – B = C/b
Степень ассоциативности – N
Кэш состоит из S наборов, каждый из которых содержит одну или несколько строк
Взаимосвязь между адресом в памяти и расположением в кэш называется отображением
Каждый адрес в памяти отображается в один и тот же набор кэша
Кэш прямого отображения – Набор S содержит только одну строку – S = B
Множественно-ассоциативный кэш – Каждый набор S состоит из N строк – S = B/N
Полностью ассоциативный кэш – Имеет только один набор S = 1

## Slide 9
Кэш прямого отображения

## Slide 10
Кэш прямого отображения

## Slide 11
Пример

## Slide 12
Пример вытеснения (evict)

## Slide 13
Множественно-ассоциативный кэш

## Slide 14
Тот же пример

## Slide 15
Полностью ассоциативный кэш

## Slide 16
Длина строки

## Slide 17
Первый пример

## Slide 18
Способ организации | Количество секций (N) | Количество наборов (S)
Прямого отображения | 1 | B
Множественно-ассоциативный | 1 < N < B | B/N
Полностью ассоциативный | B | 1
Способы организации кэш

## Slide 19
Четыре вопроса по иерархии памяти
Где могут быть размещены данные в кэш-памяти? (Размещение строки)
Как найти данные в кэш-памяти (Идентификация строки)
Какие данные нужно заместить, при заполненной кэш-памяти? (Замещение строки)
Что происходит при записи в кэш-память? (Стратегия записи)

## Slide 20
Алгоритмы замещения данных
LRU (Least Recently Used) – наиболее давнего использования +
PLRU (Pseudo-Least Recently Used) – псевдо наиболее давнего использования +/–
FIFO (First In First Out) – замещение в порядке очереди
LFU (Least Frequently Used) – наименее частого использования +
RND (Random Replacement) – замена случайной строки –
CLOCK – циклический список с указателем +

## Slide 21
Стратегии чтения и записи в кэш
Стратегии чтения
  Чтение с параллельной выборкой (look-aside)
  Чтение со сквозным просмотром (look-through)
Стратегии записи
  Сквозная запись (write-through)
    Сквозная запись с отображением
    Сквозная запись без отображения
  Буферизированная сквозная запись
  Отложенная запись (write-back)
    В среднем на 10% эффективнее сквозной записи. Чаще используется

## Slide 22
Многоуровневый кэш
Инклюзивный кэш
Эксклюзивный кэш

## Slide 23
Виды промахов (Three C)
Неизбежные промахи (Compulsory misses)
Промахи из-за недостаточной емкости кэш (Capacity misses)
Промахи из-за конфликтов (Conflict misses)

## Slide 24
Частота промахов

## Slide 25
Частота промахов

## Slide 26
Пример

## Slide 27
Иерархия памяти

## Slide 28
Виртуальная память

## Slide 29
Названия адресов
Виртуальный адрес
  Адрес генерируется процессом
  Специфичное приватное адресное пространство процесса
Физический адрес
  Адрес используется для доступа к физической памяти
  Операционная система определяет отображение виртуальных адресов на физические
Process
Преобразование адреса
Физическая память (DRAM)
виртуальный
адрес
физический
адрес
Страничная/сегментная организация

## Slide 30
Кэширование vs. Виртуальная память
Кэширование
  Запись в кэше
  Тэг
  Строка кэша (~32 байта)
  Доля промахов (1% – 20%)
  Попадание в кэш (~1 такта)
  Кэш промах (~100 тактов)
  Промахи обрабатываются аппаратно
Виртуальная память (страничная)
  Страничный кадр
  Номер виртуальной страницы
  Страница (~4К байта)
  Доля страничных сбоев (<0.001%)
  Страничное попадание (~100 тактов)
  Страничная ошибка (~5М тактов)
  Промахи обрабатываются в основном программно

## Slide 31
Виртуальная память
Защита и приватность
  Каждый процесс использует приватное адресное пространство
Подкачка страниц
  Основная память используется как кэш для внешней памяти
  Позволяет запускать программы большие, чем основная память
  Скрывает разницу в машинных конфигурациях
Цена виртуализации – это трансляция каждого обращения к памяти

## Slide 32
Физические и виртуальные страницы
[VA] 0x000024C7
[PA] 0x7FFF4C7
128 MB
2 GB

## Slide 33
Проблема
  Трансляция адреса – дорогая операция! Каждое обращение к памяти требует обращения к страничной таблице (происходит 2 обращения к основной памяти)
Решение
  Кэширование транслированных страниц в специальной памяти Translation Lookaside Buffer
  TLB hit → Трансляция происходит за один системный такт
  TLB miss → Доступ к страничной таблице для обновления TLB
Буфер ассоциативной трансляции (TLB)

## Slide 34
Буфер ассоциативной трансляции (TLB)
[VA] 0x24C7
[VA] 0x5FB0

## Slide 35
TLB имеет 32 – 128 входов, степень ассоциативности 4 – 8
  Современные процессоры используют иерархический TLB (например, 128-входовый L1 TLB + 2K-входовый L2 TLB)
Переключение процесса это дорогая операция, потому что нужно очистить TLB
  Можно включать ID процесса в TLB, чтобы избежать очищения
Промах TLB вызывает обращение к страничной таблице (основная память). Если страница находится в основной памяти, то происходит преобразование VPN → PPN и обновление TLB. В противном случае произойдет страничный сбой
  Страничный сбой всегда обрабатывается программно
  Обход страничной таблицы обычно осуществляется аппаратно с использованием MMU (memory management unit)
    RISC-V, x86 реализуют страничную таблицу аппаратно
Использование TLB

## Slide 36
Стратегии замещения страниц
Подобны стратегиям замещения в кэш-памяти
Подсистема виртуальной памяти использует стратегию обратной записи (write-back)
  Для поддержания работы в таблице страниц используется дополнительное поле D (dirty bit)
Стратегия вытеснения редко используемых страниц (LRU)
  Для поддержания работы в таблице страниц используется дополнительное поле U (use bit), которое периодически сбрасывается

## Slide 37
Многоуровневые таблицы страниц

## Slide 38
Каждый процесс имеет собственную страничную таблицу
Страничная таблица включает в себя все страницы процесса
Страничные таблицы позволяют хранить страницы процесса не непрерывно
Приватное адресное пространство
Proc 1
Proc 2
Proc 3
Страничные таблицы
Физическая память
VA1
VA1
VA1
Страницы
ОС

## Slide 39
Метод граничных регистров

## Slide 40
Виртуальная память
Выгода использования виртуальной памяти
  Защита и приватность: изолированное адресное пространство для процессов
  Страничная организация позволяет использовать основную память как кэш для внешней
Сегментация: адресное пространство каждого процесса представляется непрерывным сегментом в физической памяти
  Прост в реализации за счет использования граничных регистров
  Имеет проблемы фрагментации памяти
Страничная организация: каждый процесс использует адресное пространство реализованное в многоуровневой таблице. Страничная таблица отображает виртуальные адреса на физические
  Отсутствует фрагментация
  Страницы могут храниться в основной или внешней памяти
  Требует обращения к страничной таблице при каждом обращении к памяти
TLB делает страничную организацию более эффективной

## Slide 41
Иерархия памяти Core i7