## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 16 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 14. Шины

## Slide 2: План лекции
Системы соединений
Терминология
Типы шин
Иерархия шин
Арбитраж и схемы арбитража
Повышение эффективности шин

## Slide 3: Эволюция систем соединений
Система соединений должна обеспечивать обмен информации
  Процессор и память
  Процессор и модули ввода\вывода
  Память и модули ввода\вывода
ПАМ
МВВ
МВВ
ПАМ
ЦП
МВВ
ЦП
ПАМ
ПАМ
МВВ
МВВ
ЦП
МВВ
ПАМ
ПАМ

## Slide 4: Интерфейс
Интерфейс – это совокупность механических, электрических (аппаратных) и программных средств, с помощью которых компоненты системы объединяются для решения задачи обмена информации
  Машинные (решают задачу соединения процессора с другими устройствами)
  Системно-модульные (унифицируют сопряжение модулей, предназначенных для работы в системе, что и определяет их особенности)
  Системно-приборные (осуществляют объединение в систему модулей, которые могут работать автономно и для которых характерны широкие функциональные возможности)

## Slide 5: Шина
Шина – набор линий связи
Чтобы охарактеризовать шину, нужно описать:
  совокупность сигнальных линий
  физические, механические и электрические характеристики шины
  используемые сигналы арбитража, состояния, управления, и синхронизации
  правила взаимодействия подключенных к шине устройств (протокол шины)
Протокол
Сигналы и синхронизация
Электрические характеристики
Физические и механические характеристики
Множество проводов

## Slide 6: Терминология
Операции на шине (bus) называются транзакциями
  Транзакции чтения (ввода)
  Транзакции записи (вывода)
Одна транзакция – цикл шины (может занимать несколько тактовых импульсов)
Когда два устройства обмениваются информацией на шине, одно из них должно инициировать обмен и управлять им
  Bus master [main] (ведущее устройство) – любое устройство, способное взять на себя владение шиной и управлять пересылкой данных
  Bus slave [secondary] (ведомое устройство) – устройство не способное владеть шиной и управлять ей
  В любой момент времени на шине может управлять только одно ведущее устройство. Шиной предусматривается процедура допуска управления только одного из претендентов, это называется арбитраж.

## Slide 7: Обмен информации
Обмен по инициативе процессора
Обмен по инициативе внешнего устройства
Обмен между внешними устройствами по инициативе одного из них

## Slide 8: Типы шин
Системная шина
Целевое назначение шины
  Шины «процессор-память»
  Шины ввода-вывода
  Системные шины
ЦП
Основная память
L2 кэш
Тыльная шина BSB
Backside Bus
Передняя шина FSB
Frontside Bus
Системная шина
Шина данных
Шина адреса
Шина управления
ЦП
ПАМ
МВВ

## Slide 9: Системная шина (магистраль)
Шина данных ~32, 64, 128 бит (ширина обычно называется «словом»)
Шина адреса (адреса ячеек памяти, портов ввода\вывода, регистры процессора и так далее. Может быть выбран диапазон адресов broadcast и broadcall) ~36-40 битов
Шина управления
MUX
Адрес
Данные
Адрес
Данные
Мультиплексируемая шина адреса/данных
DEMUX
A D
A D

## Slide 10: Шина управления (Control Bus)
Control Bus – шина для передачи управляющей информации и информации о состоянии участвующих в транзакции устройств
  Сигналы управления транзакциями (2 – 8)
    Тип транзакции (чтение\запись)
    Количество байт и номера байт, если пересылается часть слова
    Тип адреса выданный на шину
    Какой протокол передачи применяется
  Информация состояния (статус) – для передачи кодов ошибок и состояний (1 – 4)
  Линии арбитража – выбор управляющего шиной устройства (3 – 11)
  Линии прерывания (1 – 2)
  Последовательные локальные сети (1 – 4)
  Линии позиционного кода (4 – 5)
  Тактирование и синхронизация (2 – 6)
  Линии питания и заземления

## Slide 11: Иерархия шин
Системная шина
ПАМ
МВВ
ЦП
МВВ
Системная шина
ПАМ
МВВ
ЦП
МВВ
Адаптер
Адаптер
Системная шина
ПАМ
МВВ
ЦП
Адаптер
Адаптер
Адаптер
МВВ

## Slide 12: Арбитраж шин
Алгоритмы арбитража
  Каждому потенциальному ведущему присваивается приоритет
    Статический приоритет
    Динамический приоритет
      Простая циклическая смена приоритетов
      Циклическая смена приоритетов c учетом последнего запроса (Rotating Daisy Chain - RDC)
      Смена приоритетов по случайному закону (RND)
      Алгоритм наиболее дальнего использования (LRU)
    Фиксированный квант времени
    На основе очереди (FIFO)

## Slide 13: Схемы арбитража
Централизованный арбитраж
  Параллельный
  Последовательный
Децентрализованный арбитраж

## Slide 14: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 15: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 16: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 17: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 18: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 19: Центральный параллельный арбитраж

## Slide 20: Центральный последовательный арбитраж

## Slide 21: Децентрализованный арбитраж

## Slide 22: Протоколы шин
Синхронные
Асинхронные

## Slide 23: Повышение эффективности шин
Пакетный режим пересылки информации
Конвейеризация транзакций
Протокол с расщеплением транзакций
Арбитраж с перекрытием
Арбитраж с удержанием шины

## Slide 24: Увеличение полосы пропускания
Отказ от мультиплексирования шин адреса и данных
Увеличение ширины шины данных
Повышение тактовой частоты

## Slide 25: Стандартизация шин
Шины «большого» интерфейса (связывают память, процессор, модули ввода\вывода)
  PCI Express
  HyperTransport
  QPI
Шины «малого» интерфейса (служат для присоединения периферийных устройств к модулям ввода\вывода)
  USB
  Bluetooth
  UART
  CAN
  SPI
  I2C

## Slide 26: Последовательный синхронный обмен

## Slide 27: Последовательный асинхронный обмен