## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 8 лекций и 4 лабораторных работ о цифровой схемотехнике,
способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 1. Основные концепции

## Slide 2: Учебный план
Основные концепции
  Основные понятия (процессор, архитектура и т.п.)
  Как работает ПЛИС, что такое HDL, описание модуля
Цифровая арифметика. АЛУ
Последовательная логика. Память
Архитектура RISC-V
Однотактный, многотактный процессор RISC-V
Конвейерный процессор RISC-V
Виды и классификации архитектур
Подсистема прерывания
Подсистема памяти (основная, кэш, виртуальная)
Подсистема ввода-вывода, шины
  <- допуск к первой лабе
  <- первая лекция
  <- 1,2 лабы
  <- 3 лаба
  <- вторая лекция
  <- третья лекция
  <- четвертая лекция
  <- пятая лекция
  <- шестая лекция
  <- седьмая лекция
  <- восьмая лекция

## Slide 3
Процессор — это программно-управляемое устройство, осуществляющее цифровую обработку информации и управление этим процессом

## Slide 4
1. Процессоры встраиваемых систем (embedded processor)
Универсальные
С расширенными коммуникационными возможностями
С расширенными возможностями дискретного ввода-вывода
С расширенными возможностями обработки аналоговых сигналов (MSP)
2. Коммуникационные процессоры
Сетевые
Модемные
3. Процессоры цифровой обработки сигналов (DSP)
4. Медийные процессоры
С аппаратной поддержкой мультимедийной обработки (медиапроцессоры)
С мультимедийным расширением набора команд
5. Co-процессоры
Математические
Ввода-вывода
Нейропроцессоры
Процессоры языков высокого уровня
Узкоспециализированные (медицинские, военные, научно-исследовательские системы и т.п.)
6. Транспьютеры

## Slide 5: Принципы фон Ней мана
Двоичное кодирование
Адресуемость памяти
Последовательное программное управление
Однородность памяти

## Slide 6: Машина с хранимой в памяти программой
Central
Processing
Unit
data
data
data
instruction
instruction
instruction
instruction
Main
Memory

## Slide 7: Машина с хранимой в памяти программой
Central
Processing
Unit
data
data
data
instruction
instruction
instruction
instruction
Main
Memory
Выборка команды из памяти
Декодирование команды
Выполнение команды
Запись результата в память

## Slide 9: Физика

## Slide 10: Аналоговая техника

## Slide 11
nMOS pMOS

## Slide 14
nMOS pMOS

## Slide 15
nMOS pMOS

## Slide 16: Схемотехника

## Slide 21: Цифровая схемотехника

## Slide 22: – физическая модель, которая устанавливает состав, порядок и принципы взаимодействия основных функциональных частей процессора (структурная организация)

## Slide 23: – абстрактная модель функциональных возможностей процессора (средства, которыми может пользоваться программист / функциональная организация)

## Slide 24: Операционные системы

## Slide 25: Программирование

## Slide 26
Иерархичность – предполагает разделение системы на отдельные модули, а затем последующее разделение каждого такого модуля на фрагменты до уровня, позволяющего легко понять поведение каждого конкретного фрагмента
Модульность – требует, чтобы каждый модуль в системе имел четко определенную функциональность и набор интерфейсов и мог быть легко и без непредвиденных побочных эффектов соединен с другими модулями системы
Регулярность – принцип регулярности требует соблюдения единообразия при проектировании отдельных модулей системы

## Slide 27
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память

## Slide 28
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
Что по адресу PC?

## Slide 29
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
0111 0101 0010 1011 1010

## Slide 30
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
0111 0101 0010 1011 1010

## Slide 31
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
0111 0101 0010 1011 1010

## Slide 32
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
0111 0101 0010 1011 1010

## Slide 33
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
0111 0101 0010 1011 1010
Флаги

## Slide 34
Регистровый файл
Устройство управления
АЛУ
Основная память
Флаги

## Slide 36: Лабораторные работы
Используя язык описания аппаратуры SystemVerilog, реализовать на базе FPGA простейший программируемый процессор.

## Slide 37: ЛР1. Verilog HDL. Сумматор

## Slide 38: ЛР2. Арифметико-логическое устройство

## Slide 39: ЛР3. Регистровый файл. Память

## Slide 40: ЛР3. Регистровый файл. Память

## Slide 41: ЛР4. Простейшее программируемое устройство