## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 8 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 2. Архитектура RISC-V

## Slide 3: Instruction Set Architecture (ISA)
Система команд
Средства для выполнения команд
  Форматы данных
  Системы регистров
  Способы адресации
  Модели памяти

## Slide 4: Instruction Set Architecture (ISA)

## Slide 5: RISC-V
Пятое поколение ISA RISC, созданное в 2010 году исследователями из Беркли
Спецификация ISA доступна для свободного и бесплатного использования
Предназначена для использования в коммерческих и академических целях
Поддерживается общая растущая программная экосистема
Архитектура имеет стандартную версию, а также несколько расширений системы команд
Подходит для вычислительных систем всех уровней: от микроконтроллеров до суперкомпьютеров

## Slide 6: Модель процессора RISC-V
Регистровый файл
  32 регистра общего назначения
  Каждый регистр 32 бита
  x0 = 0
Память
  Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
  Память имеет побайтовую адресацию
  Адреса соседних слов отличаются на 4
  Адрес 32 бита
  Может быть адресовано 2^32 байт или 2^30 слов

## Slide 7: Побайтовая адресация памяти

## Slide 8: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x8
Read Word
B | A | 9 | 8

## Slide 9: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x5
Read Word
8 | 7 | 6 | 5

## Slide 10: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x8
Read Half
S | S | 9 | 8

## Slide 11: Выровненный доступ к памяти
Address = 0xA
Read Half
S | S | B | A

## Slide 12: Выровненный доступ к памяти
Address = 0x6
Read Byte
S | S | S | 6

## Slide 13: Структура процессора/Язык ассемблера
Каждый регистр фиксированного размера 32 бита
Количество регистров – 32
АЛУ выполняет операции между операндами, хранящимися в регистровом файле
Основная память может хранить гигабайты и хранит программы и данные
Данные можно перемещать между основной памятью и регистровым файлом
  ld x M[addr]
  st M[addr] x

## Slide 14: ЯВУ vs язык ассемблера
Примитивные арифметические и логические операции
Сложные типы и структуры данных
Сложная структура управления – условные операторы, циклы, процедуры
Не подходит для прямой реализации в аппаратном обеспечении
Примитивные арифметические и логические операции
Примитивные структуры данных – биты и числа
Инструкции передачи управления
Разработан для непосредственного размещения в аппаратуру (утомительное программирование)
Язык высокого уровня
Язык ассемблера

## Slide 15: RISC-V ISA: инструкции
Три типа операций
  Вычислительные – выполняют арифметические и логические операции над операндами в регистрах
  Загрузки и сохранения – перемещают данные между основной памятью и регистрами
  Управления выполнением программой – изменяют ход выполнения программы (условные переходы, циклы)

## Slide 16: Вычислительные инструкции
Арифметические, сравнения, логические и операции сдвига
  Инструкции register-register
    2 источника регистров операндов
    1 регистр назначения
    Формат записи: опер назнач, ист1, ист2
  add x3, x1, x2 # x3 ← x1 + x2
  slt x3, x1, x2 # if x1 < x2 then x3 = 1 else x3 = 0
  and x3, x1, x2 # x3 ← x1 & x2
  sll x3, x1, x2 # x3 ← x1 << x2
Арифметические | Сравнения | Логические | Сдвига
add, sub | slt, sltu | and, or, xor | sll, srl, sra

## Slide 17: Инструкции register-immediate
Один операнд находится в регистре, второй – маленькая константа, закодированная в инструкции
  Формат записи: опер назнач, ист1, константа
  addi x3, x1, 3 # x3 ← x1 + 3
  andi x3, x1, 3 # x3 ← x1 & 3
  slli x3, x1, 3 # x3 ← x1 << 3
Формат | Арифметические | Сравнения | Логические | Сдвига
register-register | add, sub | slt, sltu | and, or, xor | sll, srl, sra
register-immediate | addi | slti, sltiu | andi, ori, xori | slli, srli, srai

## Slide 18: Инструкции управления программой
Инструкции условного перехода
  Формат записи: comp src1, src2, label
  Сначала выполняется сравнение, чтобы определить произойдет ли переход src1 comp src2
  Если результат сравнения True, то переход происходит, в противном случае исполняется следующая в памяти инструкция
beq | bne | blt | bge | bltu | bgeu
== | != | < | ≥ | < | ≥
Инструкция
Сравнение
bge x1, x2, else
addi x3, x1, 1
beq x0, x0, end
else: addi x3, x2, 2
end:
if (a < b)
c = a + 1;
else
c = b + 2;
x1 = a;
x2 = b;
c3 = c;
a = 3
b = 8

## Slide 19: Инструкции безусловного перехода
jal: Безусловный переход с сохранением адреса возврата
  Пример: jal x3, label
  Место перехода определяется меткой label
  label является смещением относительно текущей инструкции
  Адрес возврата сохраняется в x3
jalr: Безусловный переход по значению из регистра с сохранением адреса возврата
  Пример: jalr x3, 4(x1)
  Место перехода определяется значением из регистра плюс смещение
  Пример: Адрес перехода = x1 + 4
  Можно перейти по любому 32-битному адресу

## Slide 20: Вычисления значений из памяти
a = b + c
x1 ← load(Mem[b])
x2 ← load(Mem[c])
x3 ← x1 + x2
store(Mem[a]) ← x3
x1 ← load(0x4)
x2 ← load(0x8)
x3 ← x1 + x2
store(0x10) ← x3
b
c
a
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
0x14
0x18
0x1C
0x20
…
Основная память

## Slide 21: Инструкции загрузки и сохранения (load and store)
Адрес указывается как пара <Базовый адрес, смещение>
  Базовый адрес всегда располагается в регистре
  Смещение задается маленькой константой
  Формат записи: lw dest, offset(base) sw src, offset(base)
x1 ← load(Mem[x0 + 0x4])
x2 ← load(Mem[x0 + 0x8])
x3 ← x1 + x2
store(Mem[x0 + 0x10]) ← x3
lw x1, 0x4(x0)
lw x2, 0x8(x0)
add x3, x1, x2
sw x3, 0x10(x0)
Язык ассемблера
Поведение

## Slide 22: Псевдоинструкции
Псевдонимы инструкций для упрощенного программирования на ассемблере
mv x2, x1 addi x2, x1, 0
li x2, 3 addi x2, x0, 3
ble x1, x2, label bge x2, x1, label
beqz x1, label beq x1, x0, label
bnez x1, label bne x1, x0, label
j label jal x0, label
Псевдоинструкции
Инструкции ассемблера

## Slide 23: Регистры и память
0x8
0x14
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
0x35
0x3
0x9
0x1
0x22
0x23
0x21
0x16
0x0
0x4
0x8
0xC
0x10
0x14
0x18
0x1C
0x20
…
addi x1, x2, x3
mv x4, x3
lw x5, 0(x3)
lw x6, 8(x3)
sw x6, 0xC(x3)
Регистровый файл
Основная память
x1 = 0x1C
0x1C
x4 = 0x14
0x14
x5 = 0x23
0x23
x6 = 0x16
0x16
Mem[x3+0xC] = 0x16
0x16

## Slide 24: Работа с константами
Пример a = b + 3
  Маленькая константа (12 бит) может быть передана через инструкцию
  addi x1, x2, 3 # x1 = a, x2 = b
Пример a = b + 0x123456
  Максимальный размер 12-битного числа в дополнительном коде это 2^11-1 = 2047 (0x7FF)
  Можно использовать псевдоинструкцию li для загрузки больших констант
li x4, 0x123456
lui x4, 0x123
addi x4, x4, 0x456
x4 = 0x123000

## Slide 25
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище

## Slide 26
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3

## Slide 27
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14

## Slide 28
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14

## Slide 29
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14
slli x13, x10, 2

## Slide 30
Компиляция простых выражений
int x, y, z;
…
y = (x + 3) | (y + 123456);
z = (x * 4) ^ y;
Пример на C
RISC-V ассемблер
// x: x10, y: x11, z: x12
// x13, x14 – временное хранилище
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14
slli x13, x10, 2
xor x12, x13, x11

## Slide 31: RISC-V инструкции
  Вычислительные
    Register-register op dest, src1, src2
    Register-immeliate op dest, src1, const
  Загрузки и сохранения
    lw dest, offset(base)
    sw src, offset(base)
  Управления
    Безусловный переход jal label и lalr register
    Условный переход comp src1, src2, label
  Псевдоинструкции

## Slide 33: RISC-V расширения

## Slide 34: RISC-V расширения

## Slide 35: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 36
Кодирование инструкций RISC-V
and x1, x2, x3
0x00317083

## Slide 38: Представление программы в памяти

## Slide 39: Пример линейной программы
addi x13, x10, 3
li x14, 123456
add x14, x11, x14
or x11, x13, x14
slli x13, x10, 2
xor x12, x13, x11
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →

## Slide 40: Условные переходы
Конструкция if может быть реализована с помощью инструкций передачи управления (beq, bne и др.)
(условие вычисляется в xN)
beqz xN, endif
(тело условия)
endif:
// x: x10, y: x11
slt x12, x10, x11
beqz x12, endif
sub x11, x11, x10
endif:
if (условие) {
тело условия
}
int x, y;
…
if (x < y) {
y = y – x;
}
C code
RISC-V assembly
Иногда мы можем комбинировать
вычисление условия и ветвление
bge x10, x11, endif
sub x11, x11, x10
endif:

## Slide 41: Условные переходы
Конструкция if-else может быть реализована подобным образом
(условие вычисляется в xN)
beqz xN, else
(тело условия если True для if)
j endif
else:
(тело условия если False для if)
endif:
if (условие) {
тело условия если True
} else {
тело условия если False
}
C code
RISC-V assembly
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →

## Slide 42: Циклы
Циклы можно реализовать используя инструкции ветвления указывая назад
while:
(условие вычисляется в xN)
beqz xN, endwhile
(тело цикла)
j while
endwhile:
while (условие) {
тело цикла
}
C code
RISC-V assembly
j compare
loop:
(тело цикла)
compare:
(условие вычисляется в xN)
beqz xN, loop
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →

## Slide 43: Циклы и условные переходы
// x: x10, y: x11
j compare
loop:
(тело цикла)
compare:
bne x10, x11 loop
while (x != y) {
if (x > y) {
x = x – y;
} else {
y = y – x;
}
}
C code
RISC-V assembly

## Slide 44: Циклы и условные переходы
// x: x10, y: x11
j compare
loop:
ble x10, x11, else
sub x10, x10, x11
j endif
else:
sub x11, x11, x10
endif:
compare:
bne x10, x11 loop
while (x != y) {
if (x > y) {
x = x – y;
} else {
y = y – x;
}
}
C code
RISC-V assembly

## Slide 45: Процедуры
// x: x10, y: x11
j compare
loop:
ble x10, x11, else
sub x10, x10, x11
j endif
else:
sub x11, x11, x10
endif:
compare:
bne x10, x11 loop
int gcd(int a, int b) {
int x = a;
int y = b;
while (x != y) {
if (x > y) {
x = x – y;
} else {
y = y – x;
}
}
return x;
}
C code
RISC-V assembly

## Slide 46: Процедуры
int gcd(int a, int b) {
int x = a;
int y = b;
while (x != y) {
if (x > y) {
x = x – y;
} else {
y = y – x;
}
}
return x;
}
bool coprimes(int a, int b) {
return gcd(a, b) == 1;
}
coprimes(5, 10); // false
coprimes(9, 10); // true
Процедуры (они же функции или подпрограммы) – это повторно используемые фрагменты кода реализующие вычисления определенной задачи
  Использует имя как точку входа
  Имеет ноль или более входных параметров
  Использует локальное хранилище
  Возвращает управление после того как закончит
Использование процедур позволяет абстрагироваться и повторно использовать код
  Большие программы состоят из простых процедур

## Slide 47: Управление регистрами при вызове процедуры
Вызывающий использует тот же набор регистров, что и вызываемая процедура
  Вызывающий не должен полагаться на то, как вызываемая процедура управляет своим регистровым пространством
  В идеале процедура должна иметь возможность использовать все регистры
Либо вызывающий, либо вызываемый сохраняет регистры вызывающего в памяти и восстанавливает их, когда процедура завершает свое выполнение
i
i+4
i+8
i+12
i+16
i+20
i+24
k
k+4
k+8
k+12
k+16
k+20
k+24
k+28
k+32
k+36
k+40
k+44
k+48
k+52
вызывающий
вызываемый

## Slide 48: Использование процедур
Вызывающему необходимо передать параметры для вызываемой процедуры, так же как и вернуть результат обратно от вызываемой процедуры
  Обе передачи происходят через регистры
Процедура может быть вызвана из разных мест
  Вызывающий может вызвать код процедуры просто выполнив безусловный переход к первой инструкции подпрограммы
  Однако, для корректного возврата в то же место, откуда процедуру вызвали, необходимо знать адрес возврата
…
[0x100] j sum
…
[0x678] j sum
…
sum:
…
j ?
Адрес возврата необходимо сохранять и передавать вызываемой процедуре

## Slide 49: Вызов процедур
Как передать контроль вызываемой процедуре и вернуть его обратно? proc_call: jal ra, label
  Размещение адреса proc_call + 4 в регистре ra (return address)
  Переход к инструкции по адресу label (название процедуры)
  После выполнения процедуры, jr ra возвращается управление к вызывающей процедуре и выполнение программы продолжается
…
[0x100] jal ra, sum
…
[0x678] jal ra, sum
…
sum:
…
jr ra
ra = 0x104
ra = 0x67C
1 раз: j 0x104
2 раз: j 0x67C

## Slide 50: Сложности вызова процедур
Предположим, что процедура A вызывает процедуру B, которая вызывает процедуру C
  Единственный регистр адреса возврата работать не будет – адрес возврата процедуры B уничтожит адрес возврата процедуры A
  Аналогичное осложнение возникает в области памяти, где сохраняются регистры процедуры A - это пространство должно отличаться от места, где сохраняются регистры процедуры B

## Slide 51: Необходимое хранилище для процедур
Базовые требования для вызова процедур:
  Входные аргументы
  Адрес возврата
  Результат
Локальное хранилище:
  Переменные, которые компилятор не смог поместить в регистровый файл
  Пространство для сохранения значений регистров вызывающей процедуры, если они будут использоваться
Каждый вызов процедуры имеет свой собственный экземпляр всех этих данных, это называется активационная запись

## Slide 52: Нужен Stack
Необходима структура данных для хранения активационных записей
Под активационную запись память выделяется и освобождается по принципу last-in-first-out (LIFO)
Stack: push, pop, доступ к верхнему элементу
Нам необходим доступ только к активационной записи текущей процедуры
proc A
proc A
proc B
proc A
proc B
proc C
proc A
proc B
proc A

## Slide 53: RISC-V Stack
Стек хранится в памяти → нужен регистр указывающий на него
  В RISC-V указатель на стек это sp (stack pointer)
Стек растет снизу-вверх к младшим адресам
  Push уменьшает адрес
  Pop увеличивает адрес
sp указывает на вершину стека (на последний записанный элемент)
Стек можно использовать в любое время, но возвращать его нужно без изменений
sp→
data
data
data
data
Старшие адреса
Младшие адреса

## Slide 54: Использование стека
Пример размещения данных на стек
addi sp, sp, -N
sw ra, 0(sp)
sw a0, 4(sp)
Пример освобождения стека
lw ra, 0(sp)
lw a0, 4(sp)
addi sp, sp, N

## Slide 55: Соглашение о вызовах
Соглашение о вызовах устанавливает правила использования регистров между процедурами
В соглашении о вызовах RISC-V даются символические имена регистров x0-x31 для обозначения их роли
Имя | Регистр | Описание | Сохраняет
a0 – a7 | x10 – x17 | Аргументы для функции | Вызывающий
a0, a1 | x10, x11 | Возвращаемые значения | Вызывающий
ra | x1 | Адрес возврата | Вызывающий
t0 – t6 | x5 – x7, x28 – x31 | Временные регистры | Вызывающий
s0 – s11 | x8 – x9, x18 – x27 | Сохраняемые (оберегаемые) регистры | Вызываемый
sp | x2 | Указатель на вершину стека | Вызываемый
gp | x3 | Указатель на глобальные переменные | ---
tp | x4 | Указатель потока | ---
zero | x0 | Аппаратный ноль | ---

## Slide 56: Пример: использование оберегаемых регистров
int f(int x, int y) {
return (x + 3) | (y + 123456);
}
При запуске f используются регистры s0 и s1 для хранения временных значений
f:
addi sp, sp, -8 // выделить 2 слова (8 байт) на стеке
sw s0, 4(sp) // сохранить s0
sw s1, 0(sp) // сохранить s1
addi s0, a0, 3
li s1, 123456
add s1, a1, s1
or a0, s0, s1
lw s1, 0(sp) // восстановить s1
lw s0, 4(sp) // восстановить s0
addi sp, sp, 8 // освободить два слова на стеке
ret
sp→
sp→
s0
s1
data
data
data
data
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →

## Slide 57: Пример: использование необерегаемых регистров
int sum(int a, int b) {
return a + b;
}
sum:
add a0, a0, a1
ret
int x = 1;
int y = 2;
int z = sum(x, y);
int w = sum(z, y);
li a0, 1
li a1, 2
addi sp, sp, -8
sw ra, 0(sp)
sw a1, 4(sp) // save y
jal ra, sum
// a0 = sum(s, y) = z
lw a1, 4(sp) // restore y
jal ra, sum
// a0 = sum(z, y) = w
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Вызывающая
Вызываемая
Почему мы сохранили a1?
Вызываемая функция
может изменить a1 (вызывающая функция не может знать произойдет это или нет)
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →
pc →

## Slide 58: Соглашения о вызовах
Сохраняет оригинальные значения sN перед тем как использовать их в этой процедуре. Необходимо вернуть значения sN и стека до выхода из процедуры
func:
addi sp, sp, -4
sw s0, 0(sp)
…
lw s0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr ra
Сохраняет регистр ra на стек перед тем как вызвать новую подпрограмму и стереть текущий адрес возврата. Также надо сохранить любые регистры aN или tN значения из которых планируется использовать в будущем
addi sp, sp, -8
sw ra, 0(sp)
sw a1, 4(sp)
jal ra, func
lw ra, 0(sp)
lw a1, 4(sp)
addi sp, sp, 8
Вызывающая
Вызываемая

## Slide 59: Вложенные процедуры
Если процедура вызывает другие процедуры, то необходимо сохранить адрес возврата
  Потому, что ra должна сохранять вызываемая подпрограмма
Пример:
coprimes:
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
call gcd // перезаписываем ra
addi a0, a0, -1
sltiu a0, a0, 1
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
ret // требуется оригинальное ra
bool coprimes(int a, int b) {
return gcd(a, b) == 1;
}

## Slide 60: Передача больших структур данных
Предположим мы хотим написать процедуру vadd(a, b, c) для сложения двух массивов a и b и записать результат в массив c
  Массивы слишком большие для размещения в регистрах
Мы будем размещать по одному элементу из a и b в регистры, складывать элементы и размещать результат в основной памяти
Как нам передать массивы a и b как аргументы?
  Передавать базовый адрес и размер каждого массива в виде аргументов

## Slide 61: Передача больших структур данных
// Найти элемент массива
// с максимальным значением
int maximum(int a[], int size) {
int max = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (a[i] > max) {
max = a[i];
}
}
return max;
}
int main() {
int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
int max = maximum(ages, 5);
}

## Slide 62: Передача больших структур данных
// Найти элемент массива
// с максимальным значением
int maximum(int a[], int size) {
int max = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (a[i] > max) {
max = a[i];
}
}
return max;
}
int main() {
int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
int max = maximum(ages, 5);
}
main:
li a0, ages
li a1, 5
call maximum
// max вернется в a0
ages:
23
4
6
81
16

## Slide 63: Передача больших структур данных
// Найти элемент массива
// с максимальным значением
int maximum(int a[], int size) {
int max = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (a[i] > max) {
max = a[i];
}
}
return max;
}
int main() {
int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
int max = maximum(ages, 5);
}
maximum:
mv t0, zero // t0: i
mv t1, zero // t1: max
j compare
loop:
slli t2, t0, 2 // t2: i*4
add t3, a0, t2 // t3: адрес a[i]
lw t4, 0(t3) // t4: a[i]
ble t4, t1, endif
mv t1, t4 // max = a[i]
endif:
addi t0, t0, 1 // i++
compare:
blt t0, a1, loop
mv a0, t1 // a0 = max
ret

## Slide 64: Почему не стоит всегда использовать указатели
// Найти периметр треугольника
int perimA(int a, int b, int c) {
int res = a + b + c;
return res;
}
int perimB(int sides[], int size) {
int res = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (a[i] > max) {
res = res + sides[i];
}
}
return res;
}
perimA:
add t0, a0, zero // t0: res
add t0, t0, a1
add t0, t0, a2
mv a0, t0
ret
perimB:
mv t0, zero // t0: i
mv t1, zero // t1: res
j compare
loop:
slli t2, t0, 2 // t2: i*4
add t3, a0, t2 // t3: адрес sides[i]
lw t4, 0(t3) // t4: sides[i]
add t1, t1, t4
addi t0, t0, 1 // i++
compare:
blt t0, a1, loop
mv a0, t1
ret

## Slide 65: Передача больших структур данных
Другие сложные структуры данных, такие как словари, структуры, связанные списки и т. д., будут следовать той же методологии передачи указателя на структуру данных в качестве аргумента процедуры вместе с любой дополнительной необходимой информацией, такой как количество элементов и т. д.
Когда возвращаемое значение представляет собой сложную структуру данных, тогда эта структура данных сохраняется в памяти, а процедурой возвращается указатель на нее

## Slide 66: Карта памяти
Большинство языков программирования (в том числе C) используют три отдельных области памяти для данных:
  Stack: Содержит данные используемые процедурными вызовами
  Static: Содержит глобальные переменные, которые существуют в течении всего времени жизни программы
  Heap: Содержит динамически-распределяемые данные
    В C программист управляет кучей в ручную, размещая новые данные с помощью malloc() и освобождая с помощью free()
    В Python, Java, и большинстве современных языков, куча управляется автоматически
Text: область памяти содержащая программный код

## Slide 67: Карта памяти RISC-V
Области Text, Static и Heap и располагаются последовательно, начиная с младших адресов
Heap растет в сторону старших адресов
Stack начинается со старших адресов и растет к младшим адресам
sp (stack pointer) – указатель на вершину стека
gp (global pointer) – указатель на область Static (Global Data)

## Slide 68: Компиляция кода