## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 8 лекций и 4 лабораторных работ о цифровой схемотехнике,
способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 4. Конвейерный процессор RISC-V

## Slide 2: План лекции
Кодирование инструкций RISC-V
Классификация микроархитектур
Синтез процессора с конвейерной микроархитектурой
Конфликты конвейера
Оценка производительности полученного процессора

## Slide 3: – абстрактная модель функциональных возможностей процессора (средства, которыми может пользоваться программист / функциональная организация)

## Slide 4: Особенности архитектуры RISC-V
Регистровый файл
  32 регистра общего назначения
  Каждый регистр 32 бита
  x0 = 0
Память
  Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
  Память имеет побайтовую адресацию
  Адреса соседних слов отличаются на 4
  Адрес 32 бита
  Может быть адресовано 2^32 байт или 2^30 слов

## Slide 5: RISC-V инструкции
  Вычислительные
    Register-register op dest, src1, src2
    Register-immediate op dest, src1, const
  Загрузки и сохранения
    lw dest, offset(base)
    sw src, offset(base)
  Управления
    Безусловный переход jal label и jalr offset(base)
    Условный переход comp src1, src2, label

## Slide 7: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 8: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 9: Представление программы в памяти

## Slide 10: – физическая модель, которая устанавливает состав, порядок и принципы взаимодействия основных функциональных частей процессора (структурная организация)

## Slide 11: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт

## Slide 12
наибольший критический путь у инструкции lw
lw

## Slide 13
add
крит. путь lw > add

## Slide 14: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт
Многотактная
  выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов

## Slide 16: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт
Многотактная
  выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов
Конвейерная
  результат применения принципа конвейерной обработки к однотактной микроархитектуре

## Slide 18: Конвейер команд

## Slide 19: Однотактный тракт данных

## Slide 20: Конвейерный тракт данных
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 21: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 22: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 23: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 24: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 25: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
sw a1, 4(sp)
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 26: Конвейерный тракт данных (-)

## Slide 27: Конвейерный тракт данных (+)

## Slide 29: Конфликт по данным

## Slide 30: Конфликт по данным

## Slide 37: Конфликт по данным

## Slide 38: Конфликт по данным

## Slide 42
+

## Slide 43: Конфликты конвейера
mul s1, s1
mul t2, t4
mul t1, t3
Структурные
add s3, t1, t2
sub s4, s3, s1
or s5, s3, t2
По данным
if(a < b)
pc == {if or else}?
По управлению

## Slide 44: Производительность конвейера
Nконв = Nидеальный + Nстр + Nдан + Nупр
Состояние ожидания – конвейер пропускает один или несколько тактов из-за того, что не готовы операнды
Состояние простоя – конвейер пропускает один или несколько тактов потому, что данный этап конвейера не используется в данной команде

## Slide 45: Оценка производительности
1.15

## Slide 46: Оценка производительности
Однотактный
Многотактный

## Slide 47: Оценка производительности
Tc3 = 550 пс.
Конвейерный

## Slide 48: Конфликты по данным
stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | WRITE
stage 1 | stage 2 | READ | stage 4 | stage 5
stage 1 | stage 2 | stage 3 | READ | stage 5
stage 1 | WRITE | stage 3 | stage 4 | stage 5
stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | WRITE
stage 1 | stage 2 | WRITE | stage 4 | stage 5
RAW : output(k) & input(k+1) != Ø
WAR : input(k) & output(k+1) != Ø
WAW : output(k) & output(k+1) != Ø
k
k+1
k
k+1
k
k+1
read after write
write after read
write after write
RAW
WAR
WAW
Notes: Критерии бернштайна

## Slide 49: Конфликты по данным
RAW : output(k) & input(k+1) != Ø
WAR : input(k) & output(k+1) != Ø
WAW : output(k) & output(k+1) != Ø
and x1, x2, x3
or x5, x1, x1

## Slide 50: Минимизация конфликтов по данным
Метод пузырька
Пересылка результата (продвижение результата)
Внеочередное исполнение команд
Переименовывание регистров
Сортировка команд на этапе компиляции

## Slide 51: Пример сортировки команд
lw x2, 4(x7)
lw x3, 8(x7)
add x1, x2, x3 # x3 еще не записан
sw x1, 0(x7) lw x5, 16(x7)
lw x6, 20(x7)
sub x4, x5, x6 # x6 еще не записан
sw x5, 12(x7)
lw x2, 4(x7)
lw x3, 8(x7)
lw x5, 16(x7)
add x1, x2, x3
lw x6, 20(x7)
sw x1, 0(x7)
sub x4, x5, x6
sw x5, 12(x7)

## Slide 52: Конфликты по управлению

## Slide 53: Сокращение задержек условного перехода
Вычисление исполнительного адреса перехода на ступени декодирования команды
Использование буфера адресов переходов (branch target buffer – BTB)
Кэш-память для хранения команд, расположенных в точке перехода (BTBI)
Использование буфера цикла

## Slide 54: Статическое предсказание переходов
Переход происходит всегда
Переход не происходит никогда
Предсказание определяется по результатам профилирования
Предсказание зависит от направления перехода
При первом выполнении переход происходит всегда
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Точность предсказания, %

## Slide 55: Динамическое предсказание переходов
Одноуровневые (бимодальные)
Двухуровневые (коррелированные)
Гибридные
Ассиметричные

## Slide 56: Динамическое предсказание переходов

## Slide 57: Динамическое предсказание переходов
Использовать память для накопления статистики переходов
На основе полученной статистики делать предположение о переходе

## Slide 58: Алгоритм Смита
00 – перехода не будет (сильное предсказание)
01 – перехода не будет (слабое предсказание)
10 – переход будет (слабое предсказание)
11 – переход будет (сильное предсказание)

## Slide 59: Pattern History Table

## Slide 60: Pattern History Table
0001

## Slide 61: Global History Register
0
0
1

## Slide 62: Global History Register
1
0
0

## Slide 63: Global History Register
0
1
0

## Slide 64: Local History Register

## Slide 65: Local History Register
1111

## Slide 66: Local History Register

## Slide 67: Методы накопления информации
PHT (pattern history table) – Таблица истории хранит статистику переходов, реализуя доступ к информации согласно некоторому паттерну
GHT (global history register) – Регистр глобальной истории хранит результаты последних условных переходов
LHT (local history register) – Регистр локальной истории хранит результаты последних переходов индивидуально для каждой команды перехода

## Slide 68: Одноуровневая схема предсказания

## Slide 69: Двухуровневая схема предсказания

## Slide 70: Пример
if (aa == 2)
aa = 0;
if (bb == 2)
bb = 0;
if (aa != bb) {
……
DADDIU R3,R1,#-2
BNEZ R3,L1 ;branch b1 (aa!=0)
DADD R1,R0,R0 ;aa=0
L1: DADDIU R3,R2,#-2
BNEZ R3,L2 ;branch b2 (bb!=0)
DADD R2,R0,R0 ;bb=0
L2: DSUBU R3,R1,R2 ;R3=aa-bb
BEQZ R3,L3 ;branch b3 (aa==bb)
C
ASM MIPS

## Slide 71: Двухуровневая схема предсказания
Gselect
Gshare

## Slide 72: Сравнение одноуровневых и двухуровневых методов

## Slide 73: Гибридный предиктор Макфарлинга

## Slide 74: Ассиметричное предсказание переходов

## Slide 75: Динамическое предсказание переходов

## Slide 77: Предсказатель Core i7

## Slide 78: Предикация
if (R1 == 0) {
R2 = R3;
R4 = R5;
} else {
R6 = R7;
R8 = R9;
}
CMP R1, 0
BNE L1
MOV R2, R3
MOV R4, R5
BR L2
L1: MOV R6, R7
MOV R8, R9
L2:
CMOVZ R2, R3, R1
CMOVZ R4, R5, R1
CMOVN R6, R7, R1
CMOVN R8, R9, R1
C
ASM x86
ASM x86 + предикация