## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Лекция 6. Подсистема прерывания
Цикл из 8 лекций и 4 лабораторных работ о цифровой схемотехнике,
способах построения и архитектуре компьютеров

## Slide 2: План лекции
Классификация прерываний
Основные характеристики прерываний
Примеры реализаций систем прерываний

## Slide 3: Передача управления при прерывании

## Slide 4: Классификация прерываний
События, ведущие к перехвату (trap)
Прерывания
Исключения
Маски́руемые
Немаски́руемые

## Slide 5: Основные характеристики прерываний
Время реакции, Тр
Затраты времени на переключении программ, Тз и Тв
Эффективность прерывания
Глубина прерываний

## Slide 6: Глубина прерываний
Способен воспринимать только один запрос
Глубина прерываний ограничена некоторым значением n
Программы могут неограниченно прерывать друг друга

## Slide 7: Допустимые моменты прерывания программ
Метод помеченного оператора
Покомандный метод
Метод быстрого реагирования

## Slide 8: Маскирование прерывания

## Slide 9: Способы выявления прерывания
Обзорные (общий обработчик прерывания)
Векторные (ссылки на обработчики прерывания хранятся в таблице векторов прерывания)
Вектор прерывания – адрес начала подпрограммы прерывания

## Slide 10: Цепочечная схема

## Slide 11: Система с циклическим опросом

## Slide 12: Система с циклическим опросом
0
1
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 13: Система с циклическим опросом
0
1
0
0
1
0
0
1

## Slide 14: Система с циклическим опросом
1
0
1
0
1
0
0
1

## Slide 15: Система с циклическим опросом
2
0
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 16: Система с циклическим опросом
3
0
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 17: Система с циклическим опросом
4
0
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 18: Система с циклическим опросом
5
0
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 19: Система с циклическим опросом
6
0
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 20: Система с циклическим опросом
7
0
0
1
1
1
1
0
0

## Slide 21: Дейзи-цепочка

## Slide 22: Дейзи-цепочка
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 23: Дейзи-цепочка
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1

## Slide 24: Контроллер векторных прерываний

## Slide 25: Системы приоритетов
Абсолютные
Относительные
Порог прерывания
Маска прерывания (каждая программа устанавливает свою маску)
  Игнорирование, при поступлении замаскированного запроса
  Установка в очередь поступившего замаскированного запроса

## Slide 26: Control and Status Registers RISC-V

## Slide 27: Инструкции для работы с CSR
opcode | func3 | Тип | Инструкция | Описание | Операция
1110011 | 000 | I | mret | Возврат из прерывания | PC = mepc
1110011 | 001 | I | csrrw rd, csr, rs1 | Чтение/Запись CSR | rd = csr, csr = rs1
1110011 | 010 | I | csrrs rd, csr, rs1 | Чтение/Установка бит CSR | rd = csr, csr = csr ¦ rs1
1110011 | 011 | I | csrrc rd, csr, rs1 | Чтение/Очистка бит CSR | rd = csr, csr = csr & ~rs1
Псевдоинструкция | Инструкция RISC-V | Описание | Операция
csrr rd, csr | csrrs rd, csr, x0 | Чтение CSR | rd = csr
csrw csr, rs1 | csrrw x0, csr, rs1 | Запись CSR | csr = rs1

## Slide 28: Подсистема прерывания для RISC-V

## Slide 29: Подсистема прерывания для RISC-V (CSR)

## Slide 30: Подсистема прерывания для RISC-V (CSR)

## Slide 31: Подсистема прерывания для RISC-V (CSR)

## Slide 32: Подсистема прерывания для RISC-V (CSR)

## Slide 33: Контроллер прерываний с циклическим опросом

## Slide 35
# Инициализируем начальные значения регистров
li sp, 0xFFFFFFFC # устанавливаем указатель на верхушку стека
li gp, 0x10000000 # устанавливаем указатель на глобальные данные
li t0, 0x00080020 # подготавливаем маску прерывания для 5 и 19 входов
csrw mie, t0 # загружаем маску в регистр маски
la t0, interrupt # аналогично li загружает число, в данном случае - адрес
csrw mtvec, t0 # устанавливаем вектор прерывания
li t0, 0xEFFFFFFC # готовим адрес верхушки стека прерывания
csrw mscratch, t0 # загружаем в указатель на верхушку стека прерывания
li t0, 1 # начальное значение глобальной переменной
sw t0, 0(gp) # загружаем переменную в память
while: # бесконечный цикл, аналогичный while (1);
beq x0, x0, while # ничего не делаем

## Slide 36
interrupt:
csrrw t0, mscratch, t0 # меняем местами mscratch и t0
sw t1, 0(t0) # сохраняем t1 на стек mscratch
sw t2, 4(t0) # сохраняем t2 на стек mscratch
# Переключаем адрес возврата на следующую инструкцию
csrr t2, mepc # t2 = pc в момент прерывания
addi t2, t2, 4 # увеличиваем pc на 4
csrw mepc, t2 # mepc = mepc + 4
# Проверяем регистр причины и на 5-ое прерывание
csrr t1, mcause # t1 = mcause
li t2, 5 # t2 = 5 (код одного из прерываний)
bne t1, t2, nineteen # если это не 5 прерывание, то проверяем 19
# Обработчик 5-го прерывания
lw t2, 0(gp) # загружаем переменную из памяти
addi t2, t2, 3 # прибавляем к значению 3
sw t2, 0(gp) # возвращаем переменную в память
j done # идем возвращать регистры и на выход
nineteen: # Проверяем на 19-ое прерывание
li t2, 19 # t2 = 19 (код другого прерывания)
bne t1, t2, done # если не 19-ое, то выходим
# Обработчик 19-го прерывания
lw t2, 0(gp) # загружаем переменную из памяти
srli t2, t2, 1 # делим число пополам сдвигом вправо
sw t2, 0(gp) # возвращаем переменную в память
j done # идем возвращать регистры и на выход
# Возвращаем регистры на места и выходим
done:
lw t1, 0(t0) # возвращаем t1 со стека
lw t2, 4(t0) # возвращаем t2 со стека
csrrw t0, mscratch, t0 # меняем обратно местами t0 и mscratch
mret # возвращаем управление программе (pc = mepc)

## Slide 37: Сканирование входов
Последовательный программный опрос входных сигналов