## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Цикл из 24 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров
Лекция 10. Конвейерный процессор RISC-V

## Slide 2: План лекции
Кодирование инструкций RISC-V
Классификация микроархитектур
Синтез процессора с конвейерной микроархитектурой
Конфликты конвейера
Оценка производительности полученного процессора

## Slide 3: – абстрактная модель функциональных возможностей процессора (средства, которыми может пользоваться программист / функциональная организация)

## Slide 4: Особенности архитектуры RISC-V
Регистровый файл
  32 регистра общего назначения
  Каждый регистр 32 бита
  x0 = 0
Память
  Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
  Память имеет побайтовую адресацию
  Адреса соседних слов отличаются на 4
  Адрес 32 бита
  Может быть адресовано 2^32 байт или 2^30 слов

## Slide 5: RISC-V инструкции
  Вычислительные
    Register-register op dest, src1, src2
    Register-immediate op dest, src1, const
  Загрузки и сохранения
    lw dest, offset(base)
    sw src, offset(base)
  Управления
    Безусловный переход jal label и jalr offset(base)
    Условный переход comp src1, src2, label

## Slide 7: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 8: Кодирование инструкций RISC-V

## Slide 9: Представление программы в памяти

## Slide 10: – физическая модель, которая устанавливает состав, порядок и принципы взаимодействия основных функциональных частей процессора (структурная организация)

## Slide 11: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт

## Slide 12
наибольший критический путь у инструкции lw
lw

## Slide 13
add
крит. путь lw > add

## Slide 14: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт
Многотактная
  выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов

## Slide 16: Микроархитектуры
Однотактная
  выполняет одну инструкцию за один такт
Многотактная
  выполняет одну инструкцию за несколько более коротких тактов
Конвейерная
  результат применения принципа конвейерной обработки к однотактной микроархитектуре

## Slide 18: Конвейер команд

## Slide 19: Однотактный тракт данных

## Slide 20: Конвейерный тракт данных
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 21: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
pc →
li a0, 1
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback

## Slide 22: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 23: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 24: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 25: Пример
li a0, 1
li a1, 2
addi s1, s2, -8
add t1, t2, t3
sw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw a1, 4(sp)
jal ra, sum
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 8
Fetch
Decode
Execute
Memory
Writeback
pc →
sw a1, 4(sp)
add t1, t2, t3
addi s1, s2, -8
li a1, 2
li a0, 1

## Slide 26: Конвейерный тракт данных (-)

## Slide 27: Конвейерный тракт данных (+)

## Slide 29: Конфликт по данным

## Slide 30: Конфликт по данным

## Slide 37: Конфликт по данным

## Slide 38: Конфликт по данным

## Slide 42
+

## Slide 43: Конфликты конвейера
mul s1, s1
mul t2, t4
mul t1, t3
Структурные
add s3, t1, t2
sub s4, s3, s1
or s5, s3, t2
По данным
if(a < b)
pc == {if or else}?
По управлению

## Slide 44: Производительность конвейера
Nконв = Nидеальный + Nстр + Nдан + Nупр
Состояние ожидания – конвейер пропускает один или несколько тактов из-за того, что не готовы операнды
Состояние простоя – конвейер пропускает один или несколько тактов потому, что данный этап конвейера не используется в данной команде

## Slide 45: Оценка производительности
1.15

## Slide 46: Оценка производительности
Однотактный
Многотактный

## Slide 47: Оценка производительности
Tc3 = 550 пс.
Конвейерный