## Slide 1: Архитектуры процессорных систем
Лекция 13. Виды и классификация архитектур
Цикл из 24 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров

## Slide 2: План лекции
Архитектура
Классификация архитектур
  по способу хранения операндов
  по составу и сложности команд
  по способу реализации условных переходов
Классификация команд процессора
  по функциональному назначению
  по способам адресации
Примеры реальных архитектур

## Slide 3: – абстрактная модель функциональных возможностей процессора (средства, которыми может пользоваться программист / функциональная организация)

## Slide 4: Instruction Set Architecture (ISA)
Система команд
Средства для выполнения команд
  Форматы данных
  Системы регистров
  Способы адресации
  Модели памяти

## Slide 5: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Регистровые архитектуры
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (год)
1950

## Slide 6: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (год)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
Регистровые архитектуры
1950
1960

## Slide 7: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (год)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
Стековая архитектура
(B5500, B6500, 1963–66)
Регистровые архитектуры
1950
1960

## Slide 8: Запись математических выражений
Инфиксная запись (a + b)
Префиксная запись (+ a b)
Постфиксная запись (a b +) – обратная польская нотация
  Любое выражение можно представить в постфиксном виде
  Обработка постфиксных выражений наиболее оптимальным образом использует обращение к памяти
Например:
(a + b) * (c + d) – e в инфиксной записи соответствует
ab+cd+*e– в постфиксной записи

## Slide 9: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
a
a

## Slide 10: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
b
b
a

## Slide 11: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
a + b
+

## Slide 12: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
c
c
a + b

## Slide 13: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
d
c
a + b
d

## Slide 14: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
a + b
c + d
+

## Slide 15: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
(a + b) * (c + d) –>
*

## Slide 16: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
(a + b) * (c + d) –>
e
e

## Slide 17: Обратная польская нотация
(a + b) * (c + d) – e
ab+cd+*e–
(a + b) * (c + d) – e –>
–

## Slide 18: Алгоритм преобразования инфиксной записи в постфиксную
СПО – стек последовательности операций (воображаемая память сохранения операций по принципу первым пришел – последним вышел)
Входная строка с выражением просматривается слева направо
Если очередной символ входной строки – операнд, он сразу перезаписывается в постфиксную строку
Левая скобка, а также символ математической операции в случае, если СПО пуст, всегда заносится в СПО
Когда при просмотре встречается правая скобка, символ, находящийся на вершине СПО, выталкивается из СПО и заносится в постфиксную строку. Процедура повторяется до появления левой скобки. При встрече они аннигилируют
Если СПО пуст или символ операции во входной строке имеет более высокий приоритет, чем символ на вершине СПО, символ операции из входной строки заносится в СПО
Если приоритет символа во входной строке равен или ниже приоритета символа на вершине СПО, символ из вершины СПО выталкивается в постфиксную строку. Процедура повторяется до тех пор, пока на вершине СПО не появится символ с меньшим приоритетом, либо левая скобка, либо СПО станет пусты. После этого символ из входной строки заносится в СПО
После достижения последнего символа входной строки содержание СПО последовательно выталкивается в постфиксную строку

## Slide 19: Стековые архитектуры
  Burrough’s B5000 (1960)
  Burrough’s B6700
  HP 3000
  ICL 2900
  Symbolics 3600
Современные
  Inmos Transputer
  Java Virtual Machine
  Intel x87 Floating Point Unit

## Slide 20: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (год)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
1950
1960
Стековая архитектура
(B5500, B6500, 1963–66)
Регистровые архитектуры
Мостовая архитектура
(Выделенный доступ к памяти) Архитектура с полным набором команд – CISC
(VAX, Intel 432, 1977–80)
1970
1980

## Slide 21: Особенности CISC
CISC (Complex Instruction Set Computer – архитектура с полным набором команд)
Большое количество различных машинных команд (сотни), каждая из которых выполняется за несколько тактов центрального процессора;
Устройство управления с программируемой логикой;
Небольшое количество регистров общего назначения (РОН);
Различные форматы команд с разной длиной;
Преобладание двухадресной адресации;
Развитый механизм адресации операндов, включающий различные методы косвенной адресации.

## Slide 22: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (год)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
1950
1960
Стековая архитектура
(B5500, B6500, 1963–66)
Регистровые архитектуры
Мостовая архитектура
(Выделенный доступ к памяти) Архитектура с полным набором команд – CISC
(VAX, Intel 432, 1977–80)
1970
1980
1990
Архитектура с сокращенным набором команд – RISC
(MIPS, SPARC, IBM RS6000, …1987)

## Slide 23: Особенности RISC
RISC (Reduced Instruction Set Computer – архитектура с сокращенным набором команд)
Выполнение всех (или, по крайней мере, 75% команд) за один цикл;
Стандартная однословная длина всех команд, равная естественной длине слова и ширине шины данных и допускающая унифицированную конвейерную обработку всех команд;
Малое число стандартных команд (не более 128);
Малое количество форматов команд (около 4);
Малое число способов адресации (не более 4);
Доступ к памяти только посредством команд чтения и записи (load/store);
Все команды, за исключением чтения и записи, используют внутрипроцессорные межрегистровые пересылки;
Устройство управления с аппаратной (жесткой) логикой;
Относительно большой (порядка 32 регистров) процессорный файл регистров общего назначения (число РОН в современных RISC-микропроцессорах может превышать 500).

## Slide 24: Преимущества RISC
Для технологии RISC характерна сравнительно простая структура устройства управления (остается больше места для других узлов ЦП и для дополнительных устройств: кэш-памяти, блока арифметики с плавающей запятой, части основной памяти, блока управления памятью, портов ввода/вывода).
Унификация набора команд, ориентация на конвейерную обработку, унификация размера команд и длительности их выполнения, устранение периодов ожидания в конвейере.
RISC обладает рядом средств для непосредственной поддержки ЯВУ и упрощения разработки компиляторов ЯВУ, благодаря чему эта архитектура в плане поддержки ЯВУ почти равна CISC.

## Slide 25: Недостатки RISC
Сокращенное число команд: на выполнение ряда функций приходится тратить несколько команд вместо одной в CISC. Это удлиняет код программы, увеличивает загрузку памяти и трафик команд между памятью и ЦП. Исследования показали, что RISC-программа в среднем на 30% длиннее CISC-программы, реализующей те же функции.
Хотя большое число регистров дает существенные преимущества, само по себе оно усложняет схему декодирования номера регистра, тем самым увеличивается время доступа к регистрам.
УУ с аппаратной логикой, реализованное в большинстве RISC-систем, менее гибко, более склонно к ошибкам, затрудняет поиск и исправление ошибок, уступает при выполнении сложных команд.
Однословная команда исключает прямую адресацию для полноразрядного адреса, поэтому ряд производителей допускают небольшую часть команд двойной длины

## Slide 26: Эволюция Архитектур
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Время (годы)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
1950
1960
Стековая архитектура
(B5500, B6500, 1963–66)
Регистровые архитектуры
Мостовая архитектура
(Выделенный доступ к памяти) Архитектура с полным набором команд – CISC
(VAX, Intel 432, 1977–80)
1970
1980
Архитектура с сокращенным набором команд – RISC
(MIPS, SPARC, IBM RS6000, …1987)
1990
Архитектура со сверхдлинным командным словом – VLIW
(Itanium, конец 1990-х)
2000

## Slide 27: VLIW (Very Long Instruction Word)

## Slide 28: Недостатки VLIW
Усложнение регистрового файла и, прежде всего, связей этого файла с вычислительными устройствами;
Трудности создания компиляторов, способных найти в программе независимые команды, связать такие команды в длинные строки и обеспечить их параллельное выполнение;
Большой объем программного кода;
Невозможность миграции программ написанных под другие архитектуры;
Сложность отладки.

## Slide 29: EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)

## Slide 30
Instruction Set Architectures
Аккумуляторная архитектура
(EDSAC, 1950)
Load/Store архитектура
(CDC 6600, Cray I, 1963–76)
Стековая архитектура
(B5500, B6500, 1963–66)
Регистровые архитектуры
Мостовая архитектура
(Выделенный доступ к памяти) Архитектура с полным набором команд – CISC
(VAX, Intel 432, 1977–80)
Архитектура с сокращенным набором команд – RISC
(MIPS, SPARC, IBM RS6000, …1987)
Архитектура со сверхдлинным командным словом – VLIW
(Itanium, конец 1990-х)

## Slide 31: Регистры в различных архитектурах

## Slide 32: Типы данных и размеры
Типы
  Целочисленные (Integer)
  Двоично-десятичный код (Binary Coded Decimal – BCD)
  Числа в формате с плавающей точкой (Floating Point)
    IEEE 754 (float)
    Cray Floating Point
    Intel Extended Precision (80-bit)
    TensorFloat
    BrainFloat
    MSFP
    Posit
  Пакованная арифметика (Packed Vector Data)
  Адреса
Размеры
  Целочисленные (8, 16, 32, 64 бита)
  Числа в формате с плавающей точкой (8, 16, 32, 40, 64, 80 бит)

## Slide 33: Классификация архитектур
По способу реализации условных переходов
Переход происходит или не происходит исходя из значений флагов, формируемых операционными устройствами
Специальные операции меняют содержимое регистра состояний (State Register). Команда условного перехода происходит, если содержимое регистра состояний соответствует выполняемой инструкции
  Плюс использования – возможность предикация

## Slide 34: Классификация инструкций
По функциональному назначению
По количеству операндов и способам адресации

## Slide 35: Классификация инструкций
По функциональному назначению:
Инструкции работы с данными
  Перемещение данных (mov, lw, sw, push, pop…)
  Модификация данных
    Арифметические (add, sub, mul, div…)
    Логические (and, or, not…)
    Сдвига (sll, srl, rol, ror…)
    Сравнения (slt, cmp…)
Инструкции управления
  Управление программой
    Условный переход (beq, bne…)
    Безусловный переход (jal, goto…)
  Управление процессором (halt, nop, rst…)

## Slide 36: Способы адресации операндов
Непосредственная (операнд содержится внутри инструкции)
Прямая (указывается адрес операнда в основной памяти)
Регистровая (указывается адрес регистра в регистровом файле)
Косвенно-регистровая (указывается адрес регистра, в котором лежит адрес операнда в основной памяти)
Косвенно-регистровая со смещением (указывается адрес регистра, в котором лежит базовый адрес, к которому прибавляется константа из инструкции, полученное число является адресом операнда в основной памяти)
Относительная (является суммой регистра специального назначения и константы)

## Slide 37: Количество операндов в инструкции
0 – нет операндов
0 – подразумеваемый операнд
1 – один операнд
2 – два операнда
3 – три операнда
…

## Slide 38: Сравнение RISC и CISC

## Slide 39: Адресация операндов в x86

## Slide 40: Регистр состояния x86

## Slide 41: Управление программой в x86

## Slide 42: Некоторые инструкции ISA x86

## Slide 43: Кодирование инструкций x86

## Slide 44: Архитектура ARM

## Slide 45: Кодирование инструкций ARM

## Slide 46: Примеры команд ARM